Приложение № 2

к Договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома

по адресу: РФ, Ставропольский край, Предгорный район, хутор Новая Пролетарка, ул. Озёрная 2д

№_/_-_._-_/_   от «__» _______ 2018 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТРИСТИКА

Объекта долевого строительства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов, видов работ | Техническое состояние после ввода объекта в эксплуатацию. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стены, межквартирные стены, перегородки | Наружные стены из керамического кирпича утепляются снаружи изоляционными плитами и закрываются декоративно-защитным слоем из керамического облицовочного кирпича, несущие стены из керамического кирпича с утеплением с внешней стороны плитами из базальтовых минераловатных негорючих плит утеплителя, без штукатурки |
| 2 | Перекрытия | Железобетонные, без отделки |
| 3 | Полы | Стяжка в соответствии со СНиП |
| 4 | Окна | Металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами в соответствии с ГОСТ |
| 5 | Электроснабжение | Щит учета электроэнергии согласно проекту, щит освещения квартиры, электроснабжение отопительного котла, разводка до концевых элементов не выполняется |
| 6 | Водоснабжение | Прибор учета воды и подвод воды к котлу, без разводки по квартире |
| 7 | Газоснабжение | Прибор учета газа, подвод к котлу, отвод к газовой плите с заглушкой, без установки газовой плиты |
| 8 | Теплоснабжение | Двухконтурный котел, радиаторы, полипропиленовые трубы. Пуск газа в квартиру Участник долевого строительства осуществляет самостоятельно и за свой счет |
| 9 | Двери | Наружные металлические. Балконная металлопластиковая дверь. Внутриквартирные не устанавливаются |
| 10 | Балкон, лоджия | Ограждение из керамического кирпича, с однокамерными стеклопакетами в соответствии с ГОСТ |

Застройщик:                                                                  Участник долевого строительства:

___________________/О.Н. Никулина /               ___________________/__________________/